DARBA UZDEVUMS -TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

kondicionēšanas sistēmas uzstādīšana

Objekta nosaukums: J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija.

Objektu adreses: Varšavas iela 2, Daugavpils.

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Nepieciešams uzstādīt kondicionēšanas sistēmu ģimnāzijas kabinetos Nr.1,2,3 un 4 (telpu kopējā platība 209 m2 )

- Darbu apraksts

| N.p.k. | Veicamie darbi | Izpildītājs | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objekta apsekošana | Uzņēmējs | Iekārtu, pieslēgumu vietas, iekārtu tehniskās parametri, kā arī elektrobarošanas pieslēguma vietu un instalācijas materiālu skaits un saraksts jānosaka apsekošana laikā |
|  | Kondicionēšanas sistēmas uzstādīšanas tehniskās shēmas un specifikācijas izstrādāšana un saskaņošana ar Pasūtītāju. Tehniskā shēmā paredzēt kondicionēšanas sistēmas pieslēgšanu pie ēkas elektroiekārtam, kā arī jāparedz kondicionēšanas sistēmas atslēgšanu ugunsgrēka trauksmes laikā. Piezīmes: Tehnisko shēmu noformēt saskaņā ar LVS EN ISO 5457 : 1999 "Ražošanas tehniskā dokumentācija. Rasējumu lapu izmēri un izkārtojums", LVS EN ISO 5455 : 2002 "Tehniskie rasējumi. Mērogi" noteiktajām prasībām, LVS ISO 128-23 : 1999 "Tehniskie rasējumi. Shēmu vispārīgie principi - 23.daļa: Līnijas būvniecības rasējumos" noteiktajām prasībām. | Uzņēmējs | Darbu apjoms jāprecizē specifikācijas un tehniskās shēmas izstrādes laikā Tehnisko shēmu var izstrādāt tikai elektroinženieris ar elektroietaišu projektēšanas sertifikātu. |
|  | Organizatoriskie pasākumi: darba vietas sagatavošana, norobežošana, konstrukciju nosegšana darba aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu skolas apmeklētāju, personāla un “trešo personu” drošību | Uzņēmējs |  |
|  | Iekārtu piegāde un montāža | Uzņēmējs |  |
| 4.1 | Piegādāt iekārtas un veikt to montāžu saskaņā ar tehnisko shēmu un LBN 261-07 „Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve”. | Uzņēmējs |  |
|  | Kondicionēšanas sistēmu pieslēgšana pie ēkas elektroiekārtam. Telpu kosmētiskais remonts pēc nepieciešamības. | Uzņēmējs |  |
|  | Kondicionēšanas sistēmas darbības pārbaude | Uzņēmējs |  |
|  | Ēkas izmantotāja personāla apmācības | Uzņēmējs |  |
|  | Tehniskās izpilddokumentācijas noformēšana | Uzņēmējs |  |
|  | Objekta nodošana/pieņemšana ekspluatācijā | Uzņēmējs/Pasūtītājs |  |

- Piedāvājuma izmaksu sadalījums

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Izmaksas bez PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objekta apsekošana | objekts. | 1 |  |
| 2. | Kondicionēšanas sistēmas tehniskās shēmas un specifikācijas izstrādāšana un saskaņošana ar Pasūtītāju. | kpl | 1 |  |
| 3. | Organizatoriskie, darba aizsardzības un drošības pasākumi | objekts | 1 |  |
| 4. | Kondicionēšanas sistēmas inženiertīklu montāža | objekts | 1 |  |
| 5. | Kondicionēšanas sistēmas pieslēgšana pie ēkas elektroiekārtam. | objekts | 1 |  |
| 6. | Kondicionēšanas sistēmas darbības pārbaude | objekts | 1 |  |
| 7. | Ēkas izmantotāja personāla apmācība | objekts | 1 |  |
| 8. | Izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana | eksepml. | 3 |  |
| 9. | Objekta nodošana/pieņemšana. | objekts | 1 |  |
|  | Pavisam kopā bez PVN |  |
|  | PVN |  |
|  | Pavisam kopā ar PVN |  |

- Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības

  - Visus darbus veikt ievērojot LEK 002 „Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija”, LEK 025 „Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs.

  - Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs, ieskaitot atbildību par visiem tā apakšuzņēmējiem, par drošu un kvalitatīvu darbu veikšanu tam nodotajā darbu zonā saskaņā ar līgumu, Latvijas normatīvajiem aktiem, darba aizsardzības, sanitārijas, ugunsdrošības, dabas aizsardzības noteikumiem un instrukcijām.

  - Uzņēmējs nodrošina darba izpildei nepieciešamo darba instrumentu, visu iekārtu pietiekamu daudzumu un ir pilnībā atbildīgs par šo ierīču labu tehnisko stāvokli.

  - Pasūtītājs norāda elektrobarošanas pieslēguma vietu montāžas iekārtai. Pieslēgumam nepieciešamo remontsadali un kabeļus nodrošina Uzņēmējs. Par remontsadali, patērētāju pievienošanu, atejošiem kabeļiem un patērētāju tehnisko stāvokli atbild Uzņēmējs. Pasūtītājs patur tiesības atslēgt šo remontsadali no sprieguma, ja atejošo līniju un patērētāju tehniskais stāvoklis neatbilst noteikumiem.

  - Remontam nepieciešamās rezerves daļas, materiālus, izejvielas un iekārtas piegādā Uzņēmējs, ja citur  specifikācijā nav noteikts savādāk.

  - Uzņēmējam jānovērš bojājumi būvju konstrukcijām (bojāts krāsojums, apmetums u.t.t.), kas tiek konstatēti pēc esošas iekārtas demontāžas un bojājumi, kas radušies iekārtas atjaunošanas remonta laikā. Konstrukciju bojājumi jānovērš atbilstoši apkārt esošo konstrukciju izskatam (apdares veids, krāsa utt).

  - Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, ja konstatēti rupji drošības vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kas apdraud strādājošo veselību, darbā esošās iekārtas drošību, vai var radīt materiālus zaudējumus..

  - Visiem pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.

  - Ja būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti būvdarbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

  - Uzņēmējs būvdarbus veic saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu laika grafiku.

- Tehniskā dokumentācija

Uzņēmēja iesniedzamajai dokumentācijai jābūt 2 eksemplāros, valsts valodā. Dokumentācijai jābūt noformētai saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Dokumentācija jāsakārto lietās (mapēs) ar satura rādītāju. Lapām lietā jābūt numurētām lapas labajā augšējā stūrī.

Dokumentācijai jāietver:

  - Tehniskā shēma ar visām izmaiņām un korekcijām, kas radušās iekārtas uzstādīšanas un pārbaužu laikā.

  - Pielietoto materiālu un iekārtu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām, rūpnīcas pārbaužu protokoli un kvalitāti apliecinošie dokumenti.

  - Piegādājamo iekārtu ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas, shēmas, iekārtu  
darba apraksti.

  - Darbu izpildes akti, segto darbu akti, mērījumu un pārbaužu protokoli.

  - Uzņēmēja izsniegtais apliecinājums par Pasūtītāja personāla apmācību.

  - Nodošanas un pieņemšanas akts.

- Pārbaudes

  - Visas Uzņēmējam uzticētās iekārtas pārbaudes veic sertificēts Uzņēmēja personāls ar sertificētiem un verificētiem mērinstrumentiem Pasūtītāja tehniskā uzrauga klātbūtnē.

  - Uzņēmējs nepieciešamības gadījumā veic sagatavošanās darbus pārbaužu veikšanai.

  - Bez augstāk minētā pēc montāžas darbu pabeigšanas uzņēmējs veic sekojošas pārbaudes:

- Visu elementu funkcionālās pārbaudes

- Elektriskās pārbaudes (mērījumi) saskaņā ar LEK 002

- Zemēšanas elementu mērījumi saskaņā ar LEK 002

- Iekārtas 24 stundu kopējo pārbaudi normālā darba režīmā

- Garantijas

Garantijas laiks izmantotajām iekārtām un materiāliem ir 36 mēneši pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, kuru laikā Uzņēmējam jānovērš visi slēptie defekti.

Pielikumi: 1. Būves 4. stāva plāna shēma.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa