Darba uzdevums

PLAISU STĀVOKĻA MONITORINGA VEIKŠANAI NESOŠAJĀS BŪVKONSTRUKCIJĀS

DAUGAVPILS CENTRA VIDUSSKOLAS UN

DAUGAVPILS 14. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES ĒKĀM

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde,

NMR 90009737220 Saules ielā 7, Daugavpils , LV-5401

Informācija par apsekojamām ēkām

|  | Daugavpils Centra vidusskola | Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestāde |
| --- | --- | --- |
| Būves adrese: | Kandavas iela 17, Daugavpils | Vienības iela 36A, Daugavpils |
| Būves kadastra apzīmējums: | 0500 001 0914 001 | 0500 001 0809 001 |
| Telpu grupas kopējā platība: | 5280,7 m2 | 3615,9 m2 |
| Ekspluatācijas uzsākšanas gads: | 1962 | 1988 |
| Galvenais lietošanas veids: | 1263 Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecibas ēkas | 1263 Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecibas ēkas |
| Apsekojamo plaisu skaits: | 9 vietas ar maksimālo atvērumu | 2vietas ar maksimālo atvērumu |
| Apsekojamo reižu biežums: | 2 reizes mēnesī | 1 reize mēnesī |
| Apsekošanas kalendāraislaika periods: | 6 mēneši | 6 mēneši |

Veikt plaisu monitoringu,lai sekotu līdzi horizontālai vai vertikālai plaisu kustībai,  pielietojot augstas precizitates mērinstrumentu/ mērinstrumentus (plaisu linēlu, spraugmēru, teodolītu, jeb citu), ar koordinātu sistēmas precizitāti- 1,0 mm. Apsekojamās vietas ēku sienās un pārseguma konstrukcijāsPasūtītājs norādīs ēku apskates laikā.

Plaisu ģeometriskos parametrus fiksēt plaisu apsekošanas žurnālā, norādot plaisas numuru, izmērus, apsekošanas datumu. Beidzoties apsekošanas periodam, Izpildītājs sagatavo atskaiti par plaisu monitoringa rezultātiem, iesniedz Pasūtītājam.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                              V. Kalniņš