DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65421623, fakss 65407431

e-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv, www.izglitiba.daugavpils.lv

Daugavpilī

| 15.04.2016. Nr.DPIP2016/20P |  |
| --- | --- |

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

1. Pasūtītājs.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

tālruņi: 65421623; 65421830; 65407423

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

dipsagade@inbox.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Valērijs Losevs

Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2016/20P

„Par  elektriskā kartupeļu mizotāja iegādi Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādei Muzeja ielā 10, Daugavpilī”

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

2.1.  Elektriskais kartupeļu mizotājs ar iekraušanas apjomu 15 kg;

2.2. Darba jauda līdz 300 kg;

2.3. Cikls 2-3 min.;

2.4. Darba spriegums – 230V,  jauda – 0,75 kW;

2.5. Gabarītizmēri – 410/550//1060 mm; svars līdz 58 kg;

2.6. Korpuss no nerūsējošā tērauda, darba kamera pilnībā izpildīta no abrazīvā materiāla;

2.7. Aprīkots ar caurspīdīgu vāku un vāka aizsargaprīkojumu, vadības pulti, taimeri, ar filtru no nerūsējošā tērauda;

2.8. Aprīkots ar izturīgu un ilgmūžīgu apakšējo abrazīvo nerūsējošo tērauda disku;

2.9. Aprīkots ar mehānisko ieslēgšanas, apturēšanas pogu, produkta izņemšanas pogu, durvju drošības slēdzi;

2.10. Aprīkots ar atsevišķu ūdens un atkritumu izvadi;

2.11. Balstās uz četrām kājām ar gumijas pamatnēm;

2.12. Viegli noņemamas un tīrāmas sastāvdaļas;

2.13. CE sertifikāts.

3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12,  līdz 2016.gada 21.aprīlim plkst.11:00.

4. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 10 kalendārās dienas pēc līguma noslēgšanas

5. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši 1.pielikumam. Cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas  izmaksas.

- Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

tālr.65407423

1.pielikums

Uzaicinājumam „Par  elektriskā kartupeļu mizotāja iegādi

Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādei Muzeja ielā 10, Daugavpilī”

id. Nr.DPIP2016/ 20P     nolikumam

„

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Par  elektriskā kartupeļu mizotāja iegādi Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādei Muzeja ielā 10, Daugavpilī”

identifikācijas  Nr. DPIP2016/20P

_____________________________________ piedāvājam šādu cenu:

| Preces nosaukums | Mērvienība Gab. | Cena par vienību bez PVN (euro) |
| --- | --- | --- |
| elektriskais kartupeļu mizotājs | 1 |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa Pasūtītājs nolikumā.

Elektriskā katla piegādes laiks ne ilgāk par 10 kalendārajām dienām pēc līguma noslēgšanas.

Garantijas laiks elektriskajam katlam ______mēneši.

Defektu novēršanas laiks (kalendārās dienās):_____________.

________________	____________________	________________________

(amats)			(paraksts)		         (paraksta atšifrējums)