DARBA UZDEVUMS -TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Teritoriju elektroapgaismes sistēmas atjaunošana

Objekta nosaukums un adreses:  1. Daugavpils 13. vidusskola, Valkas iela 4A, Daugavpils;

2. Daugavpils 21. pirmsskolas  izglītības iestāde, Jātnieku iela       66, Daugavpils;

3. Daugavpils 22. pirmsskolas  izglītības iestāde, Poligona  iela 50, Daugavpils;

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

- Darbu un materiālu apraksts

| Nr. p.k. | Materiālu un darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objektu apsekošana (Darba apjomus Uzņēmējs profesionāli precizē uz vietas) | objekts | 3 |
| 2. | Objekts: Daugavpils pilsētas 13.vidusskola. Ārēja apgaismojuma remonta darbi. | objekts | 1 |
| 2.1. | Demontāžas darbi: |  |  |
| 2.1.1. | Tranšejas rakšana | m | 20 |
| 2.1.2. | Bruģa noņemšana | m2 | 10 |
| 2.1.3. | Kabeļa demontāža AXPK- 4x16 | m | 40 |
| 2.1.4. | Remonta darbi | kompl. | 1 |
| 2.2. | Montāžas darbi: |  |  |
| 2.2.1. | Kabeļa likšana AXPK 4x16 | m | 40 |
| 2.2.2. | Balstu zemējums ar elektrodiem | gab. | 41 |
| 2.2.3. | Tranšejas aizberšana | m | 20 |
| 2.2.7. | Bruģa atjaunošana | m2 | 10 |
| 2.2.10. | Dokumentācija | kompl. | 2 |
| 3. | Objekts: Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestāde. Ārēja apgaismojuma remonta darbi. | objekts | 1 |
|  | Ārēja apgaismojuma demontāžas un montāžas darbi: |  |  |
| 3.1. | Esošo stabu demontāžas darbi | gab. | 13 |
| 3.2. | Gaismeklis 100W E-40 IP 65 ar spuldzi | gab. | 13 |
| 3.3. | Stabs Tehomet TB 4/S cinkots ,H=4,5 | gab. | 13 |
| 3.4. | Staba pamats P 0,8 | gab. | 13 |
| 3.5. | Gumijas blīve | gab. | 13 |
| 3.6. | Savienojuma spaile SV 15 | gab. | 13 |
| 3.7. | Vienzaru konsoles montāža | gab. | 13 |
| 3.8. | Spaile 1xAI/Cu 1,5-16 pelēka | gab. | 13 |
| 3.9. | Spaile 1xAI/Cu 1,5-16 dz/z | gab. | 13 |
| 3.10. | Spaile 1xAI/Cu 1,5-16 zila | gab. | 13 |
| 3.11. | Kabelis ar vara dzīslām CYKY- 3x2,5mm1 | m | 120 |
| 3.12. | Veco balstu utilizācija | gab. | 13 |
| 3.13. | Papildmateriāli | kompl. | 1 |
| 3.14. | Dokumentācija | kompl. | 2 |
| 4. | Objekts: Daugavpils 22. pirmsskolas izglītības iestāde. Ārēja apgaismojuma remonta darbi. | objekts | 1 |
|  | Ārēja apgaismojuma demontāžas un montāžas darbi: |  |  |
| 4.1. | Esošo gaismekļu demontāžas darbi un gaismekļu ar MH spuldzi 250 W montāža | gab. | 3 |
| 4.2. | Dokumentācija | kompl. | 2 |

- Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības

2.Visus darbus veikt ievērojot LEK 049 „Zemsprieguma un vidsprieguma kabeļlīnijas  galvenās tehniskās prasības”, LEK 002 „Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija” un  2013.gada 8.oktobra  Ministru kabineta noteikumus Nr.1041  „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

  - Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs, ieskaitot atbildību par visiem tā apakšuzņēmējiem, par drošu un kvalitatīvu darbu veikšanu tam nodotajā darbu zonā saskaņā ar līgumu, Latvijas normatīvajiem aktiem, darba aizsardzības, sanitārijas, ugunsdrošības, dabas aizsardzības noteikumiem un instrukcijām.

  - Uzņēmējs nodrošina darba izpildei nepieciešamo darba instrumentu, visu iekārtu pietiekamu daudzumu un ir pilnībā atbildīgs par šo ierīču labu tehnisko stāvokli.

  - Pieslēgumam nepieciešamo remontsadali un kabeļus nodrošina Uzņēmējs. Par remontsadali, patērētāju pievienošanu, atejošiem kabeļiem un patērētāju tehnisko stāvokli atbild Uzņēmējs. Pasūtītājs patur tiesības atslēgt šo remontsadali no sprieguma, ja atejošo līniju un patērētāju tehniskais stāvoklis neatbilst noteikumiem.

  - Remontam nepieciešamās rezerves daļas, materiālus, izejvielas un iekārtas piegādā Uzņēmējs, ja citur  specifikācijā nav noteikts savādāk.

  - Uzņēmējam jānovērš bojājumi būvju konstrukcijām (bojāts krāsojums, apmetums u.t.t.), kas tiek konstatēti pēc esošas iekārtas demontāžas un bojājumi, kas radušies iekārtas atjaunošanas remonta laikā. Konstrukciju bojājumi jānovērš atbilstoši apkārt esošo konstrukciju izskatam (apdares veids, krāsa utt).

  - Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, ja konstatēti rupji drošības vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kas apdraud strādājošo veselību, darbā esošās iekārtas drošību, vai var radīt materiālus zaudējumus..

  - Visiem pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.

  - Ja būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti būvdarbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

  - Uzņēmējs būvdarbus veic saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu laika grafiku.

- Tehniskā dokumentācija

Uzņēmēja iesniedzamajai dokumentācijai jābūt 2 eksemplāros, valsts valodā. Dokumentācijai jābūt noformētai saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Dokumentācija jāsakārto lietās (mapēs) ar satura rādītāju. Lapām lietā jābūt numurētām lapas labajā augšējā stūrī.

Dokumentācijai jāietver:

  - Elektriskā shēma ar visām izmaiņām un korekcijām, kas radušās iekārtas uzstādīšanas un pārbaužu laikā.

  - Iekārtu tehniskās pases.

  - Pielietoto materiālu un iekārtu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām, rūpnīcas pārbaužu protokoli un kvalitāti apliecinošie dokumenti.

  - Piegādājamo iekārtu un būvju ekspluatācijas un apkalpošanas instrukcijas, shēmas, iekārtu darba apraksti.

  - Darbu izpildes akti, segto darbu akti, mērījumu un pārbaužu protokoli.

  - Uzņēmēja izsniegtais apliecinājums par Pasūtītāja personāla apmācību.

  - Nodošanas un pieņemšanas akts.

4.Pārbaudes

  - Visas Uzņēmējam uzticētās iekārtas pārbaudes veic sertificēts Uzņēmēja personāls ar sertificētiem un verificētiem mērinstrumentiem, saskaņā ar LEK002 1.5.5. un 1.5.6. punktiem.

  - Uzņēmējs nepieciešamības gadījumā veic sagatavošanās darbus pārbaužu veikšanai.

  - Bez augstāk minētā pēc montāžas darbu pabeigšanas uzņēmējs veic sekojošas pārbaudes:

- Visu elementu funkcionālās pārbaudes;

- Elektriskās pārbaudes (mērījumi) saskaņā ar LEK 002;

- Zemēšanas elementu mērījumi saskaņā ar LEK 002;

- Iekārtas 10 stundu kopējo pārbaudi normālā darba režīmā.

Garantijas

Garantijas laiks izmantotajām iekārtām un materiāliem ir 36 mēneši pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, kuru laikā Uzņēmējam jānovērš visi slēptie defekti.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa