DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

DAUGAVPILS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65421623, fakss 65407431

e-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv, www.izglitiba.daugavpils.lv

Daugavpilī

| 21.09.2016. Nr.DPIP2016/60N |  |
| --- | --- |

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

1. Pasūtītājs.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Saules ielā 7, Daugavpilī, LV-5401

tālruņi: 65421623; 65440574; 65407423

Fakss: 65407431

e-pasts: biruta.visnevska@ip.daugavpils.lv

dipsagade@inbox.lv

Mājas lapa: www.izglitiba.daugavpils.lv

Kontaktpersona: Valērijs Losevs

Iepirkuma identifikācijas Nr.DPIP2016/60N

„Par  elektriskās plīts iegādi Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestādei Poligona ielā 50, Daugavpilī”

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

2.1.  Elektriskā plīts ar 6 čuguna sildvirsmām un cepeškrāsni;

2.2. Sildvirsmas izmēri – 295 x 418 mm;

2.3. Sildvirsmas izvietotas vienā līmenī;

2.4. Plīts aprīkota ar  4 pozīciju termostatu;

2.5. Cepeškrāsns iekšējie izmēri 530 x 650 x 295 mm;

2.6. Jauda kW: 24,00 ; 380 V (trīs fāzes);

2.7. Maksimālā cepeškrāsns temperatūra 270 oC;

2.8. Sildvirsmas uzsilšanas laiks ne vairāk par 30 min;

2.9. Gabarītizmēri ar papildu sānu paneļiem (garums x platums x augstums) 1475 x 890 x 860 mm;

2.10. Plīts korpuss pilnībā izgatavots no nerūsējošā tērauda;

2.11. Papildus aprīkojums: paplātes no nerūsējošā tērauda  530 x 650 x 40 mm – 1gab.

530 x 650 x 65 mm – 1gab.

reste no nerūsējošā tērauda    530 x 650 mm;

2.11. CE sertifikāts.

3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Saules ielā 7, Daugavpilī, kabinetā Nr.18 vai 12,  līdz 2016.gada 27.septembrim plkst.11:00.

4. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 10 kalendārās dienas pēc līguma noslēgšanas

5. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši 1.pielikumam. Cena jānorāda euro bez PNV 21%. Cenā jāiekļauj visas  izmaksas.

- Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: www.izglitiba.daugavpils.lv.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                                B.Višņevska

tālr.65407423

1.pielikums

Uzaicinājumam „Par  elektrisks plīts iegādi

Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestādei Poligona ielā 50, Daugavpilī”

id. Nr.DPIP2016/60N

„

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Par  elektrisks plīts iegādi Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestādei Poligona ielā 50, Daugavpilī”

identifikācijas  Nr. DPIP2016/60N

_____________________________________ piedāvājam šādu cenu:

| Preces nosaukums | Mērvienība Gab. | Cena par vienību bez PVN (euro) |
| --- | --- | --- |
| Elektriskā plīts | 1 |  |

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums atbilst tiem noteikumiem, kādus prasa Pasūtītājs nolikumā.

Elektriskās plīts piegādes laiks ne ilgāk par 10 kalendārajām dienām pēc līguma noslēgšanas.

Garantijas laiks elektriskajai plītij ______mēneši.

Defektu novēršanas laiks (kalendārās dienās):_____________.

________________	____________________	________________________

(amats)			(paraksts)		         (paraksta atšifrējums)