Darba uzdevums

Tehniskās dokumentācijas  sagatavošanai un būvdarbu izpildei

TERITORIJAS NOŽOGOJUMA VĀRTU KONSTRUKCIJAS NOMAIŅA

DAUGAVPILS 30. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES TERITORIJĀ

Būves nosukums: Daugavpils 30. pirmsskolas Izglītības iestāde

Objekta adrese: Tukuma iela 47A, Daugavpils, LV- 5417

Zemes vienības kadastra apzīmējums: 0500 004 5017

Būves lietošanas veids: 1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

Tehnisko dokumentāciju izstrādāt, pamatojoties uz darba uzdevumu, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi ”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Izpildītājs savu pilnvaru un atbildības robežās sagatavos apliecinājuma kartes tehnisko dokumentāciju, MK noteikumu Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” izpratnē, iesniegs izskatīšanai Daugavpils pilsētas būvvaldē, ieceres akcepta saņemšanai. Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, ēkas izmantotāju, privātpersonām, ja tiek skartas to intereses, citām iesaistītajām institūcijām pēc nepieciešamības.

Atbilstoši izstradātā paskaidrojuma raksta risinājumiem, Pretendents sagatavos detalizētu būvizmaksu tāmi, kas turpmāk būs kā neatņemams pielikums būvdarbu līgumam par teritorijas nožogojuma vārtu konstrukcijas nomaiņu.

Paredzamie būvdarbi: Jāveic teritorijas norobežojo vārtu un pieguļošā nožogojuma, kurš izvietots pret Tukuma ielu demontāžu, jaunas kopnstrukcijas uzstādīšanu. Divviru vārtu platumam jābūt tādam, lai caur tiem varētu pārvietoties kravas un glābšanas dienestu transports (bmin= 3,5m). Papildus jāuzstāda vienviru vārti gājējiem, bmin= 0,9 m. Abi vārti ar slēdzenēm. Vēlamais vārtu materiāls- □ caurule, vēlamais nožogojuma materiāls- NYLOFOR 3D SUPER, jeb cits materiāls komplektā ar stabiņiem u.c. stiprinājuma elementiem. Jāparedz dažādi palīgdarbi (asfalta seguma (S≈ 7m2) ar šķembu pamatni ierīko un betona apmali ierīkošana, zālāja atjaunošana u.c.).

Piezīmes:

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām

3. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

Ēkai, labiekārtojuma elemtiem vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi,

Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos

zaudējumus.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                                    V. Kalniņš

Saskaņots: