DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

DAUGAVPILS PILSĒTAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS „JAUNĪBA”

Reģ. Nr. 90009737220

Tautas ielā 7, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 65435787, fakss 65435657,

e-pasts jauniba@inbox.lv

2019. gada  21.maijā

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu

- Pasūtītājs

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”

Tautas ielā 7, Daugavpils, LV- 5417

Tālruņi: 65435657, 65435787, 27028565

Fakss: 65435657

e-pasts: jauniba@inbox.lv

Mājas lapa: www.jauniba.lv

Kontaktpersona: Vladimirs Iļjaševičs /29628111/

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPBJCJ2019/4-N

“Par virpas iegādi Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” Go kartu klubam mācību darba nodrošināšanai”

- Iepirkuma priekšmets un mērķis:

BJC “Jaunība” Go kartu mācību darba pilnveidošanai un modernizācijai jāiegādājas virpa ar digitālo ekrānu , lai varētu paši izgatavot virzuļus kartu dzinējiem, taisīt mehānismus un mezglus, veikt balansēšanas darbus remontējot kloķvārpstas.  2.1.Cenu aptauja tiek rīkota ar mērķi izvēlēties piedāvājumu ar  zemāko cenu.

Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, pa faksu, elektroniski vai personīgi Tautas ielā 7. Daugavpilī, kabinetā Nr.1 līdz 2019.gada 28.maijam plkst.12.00.

- Paredzamā līguma izpildes termiņš: 2019.gada jūnijs – augusts

- Plānotā līguma summa – EUR 9999 ar PVN

- Piedāvājumā jāiekļauj:

- Pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, fakss, e-pasts);

- Finanšu piedāvājums iesniedzams , norādot vienas vienības izmaksas. Cena jānorāda euro un tajā jāietver priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas (piegāde, uzstādīšana, virpas ielaišana). Izmaksas jānorāda euro bez PVN un ar PVN

- Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties mājas lapā: www.jauniba.lv un Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv

Tehniskā specifikācija                                                                                                               1.pielikums

Tehniskais raksturojums

| Nr. | Instrumenta nosaukums | Tehniskais raksturojums | Vienību skaits | Vienas vienības cena (bez PVN) | Vienas vienības cena (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | virpa | Prizmveida iedobe no pelēka lieta čuguna, induktīvi rūdīta un precīzi slīpēta Rūdītas un slīpētas vadotnes Vārpstas turēšanas atloks Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4 Eļļā rūdīta darba vārpsta, iemontēta divos regulējamos precīzos konusa lodīšu gultņos Garantēta vārpstas griešanas precizitāte līdz 0,015 mm Galvenās vārpstas pārnesuma zobrati darbojas līdzeni, rūdīti un pieslīpēti Slēgtais ātrdarbības padeves pārnesums, zobrati un vārpstas, rūdītas un slīpētas, eļļas vannā darbojas precīzos gultņos Aizmugures balstu var savērst par +/- 5 mm konusa virpošanai Pārslēdzēja rokturis rotācijai uz labo/ kreiso virzienu Aizsardzība pret skaidām augšējām vadotnēm Automātisks slēdzis ar ķēdes atvienošanu zema sprieguma iestāšanās gadījumā, avārijas stop slēdzis, centrālais slēdzis Izņemams statnes ieliktnis Vārpstas patronas pārsegs Mehānisks vārpstas bremzes pedālis Vītnes soļa mērs Siemens elektrosistēma Pārbaudes sertifikāts Tehniskie dati Tīkla spriegums 230 V/2.2kW Solis metriskā / collā Vārpstas vadība ‘’VARIO’’ elektronisks (variators) Vārpstas ātrumi 15 - 2.250 min-1 Pārnesumu skaits 8 bezpakāpju ātruma regulēšana Vārpstas konuss MK 5 Vārpstas atvere 38 mm Vārpstas atloks Camlock DIN ISO 702-2Nr.4 Centra augstums Ne mazāk 165 mm Attālums starp centriem Ne mazāk 830 mm Apvirpošana virs vadotnes Ne mazāk 330 mm Aizmugures balsta konuss MK 3 Aizmugures balsta vadotnes gājiens dm 32mm/110mm Solis metriski (26) 0.4 - 7 mm/apgr. Solis collās (34) 56- 4 Garenpadeve (32) 0.052 - 1.392 mm/apgr. Šķērspadeve (32) 0.014 - 0.0.38 mm/apgr Iekārtas Izmēri GxPxA 1.685 x 745x 1.590 Komplektācija: 4 kulaciņu patrona 160mm (BISON Nr 4 DIN ISO 702-2) 4 kulaciņu patrona 200mm (BISON Nr 4 DIN ISO 702-2 ) Kustīgā linete 16-50mm Nekustīgā linete 19-70mm Apgaismojums Dzesēšanas aprīkojums Konusa pāreja MK5-MK3 Mašīnas apakškonstrukcija (pamatne) Vārpstas bremzes pedālis Digitālas pozicionēšanas ekrāns ar griešanas konstanti un stikla mērstieņi 3 asīm Magnētiskā lente ar aktivētu sensoru Nolasīšanas sensors Digitāls mērīšanas lineāls | 1 |  |  |

2.pielikums

2019.gada ____._______________, Daugavpilī

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Kam: | Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centram “Jaunība” Tautas ielā 7, Daugavpils LV 5417 |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

| Nr. | Instrumenta nosaukums | Tehniskais raksturojums | modelis | Vienas vienības cena (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |