Darbu apjomu saraksts

BJC “Jaunība” ēkas sienu hidroizolācija ar injekcijas metodi un telpisko membrānu

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

| Būves nosaukums: | Daugavpils Bērnu un Jauniešu centrs “Jaunība” |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums: | Ēkas sienu hidroizolācija ar injekcijas metodi un telpisko membrānu |
| Objekta adrese: | Tautasiela7,Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Tāmesastādīta2015.gadatirguscenās, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

Tāmes izmaksas Euro ___________

Tāmesastādīta2015.gada ____.____________

| Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas (Euro) | Summa (Euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Asfalta izlaušana,zemes atrakšana gar pamatiem- atpakaļ atbēršana | m3 | 24,6 |  |  |
| 2. |  | Pamatu virsmas attīrīšana, apstrādes ar Skrepa 600 jeb analogu sastāvu | M2 | 24,6 |  |  |
| 3. |  | Telpiskās membrānas Fondaline jeb analogas nostiprināšana uz sienas virsmas | M2 | 24,6 |  |  |
| 4. |  | Bojāta apmetuma noņemšana no iekšsienas - atjaunošana ar Skrepa 600 jeb ekvivalentu | M2 | 24,6 |  |  |
| 5. |  | Sienu apstrāde ar Baumit jeb analogu injekcijas sastāvu, atbilstoši ražotāja instrukcijām | M2 | 24,6 |  |  |
| 6. |  | Betona bruģakmeņa ēkas aizsarapmales b= 500 mm uzstādīšana, nostiprināšana ar cementa javu | m | 17,5 |  |  |
| 7. |  | Tērauda (krāsas tonis atbilstošs jumta segumam) lāseņa profila b= 70 mm nostiprināšana uz cokolsienas virs telpiskās membrānas | m | 17,5 |  |  |
| 8.1 |  | Būvgružu savākšana, iekraušana, konteinera noma | obj. | 1 |  |  |

Piezīmes:

1. Darba apjomus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami konstrukciju drošuma un stabilitātes

nodrošināšanai,lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā

kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija, skolas inventāra, iekārtu noklāšana

ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem.

3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums MK noteikumos Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības

kārtība” norādītās Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta regulas ES 305/2011

izpratnē.

4. Būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Tehniskajai

specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pretendents garantē, ka Darbos nebūs

nekādu defektu to kvalitātes, materiālu, nepareizu Darbu, vai kādu citu iemeslu dēļ. Garantijas

termiņš tiek noteikts atbilstoši Pretendenta piedāvājumam, bet tas nevar būt īsāks par 36

mēnešiem;

5. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 19.12.2006. MK noteikumiem Nr. 1014

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

6. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai  atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris                                           V. Kalniņš