DARBA UZDEVUMS -TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Objekta nosaukums un adreses:  1. Daugavpils 12. pirmsskolas  izglītības iestāde, Muzeja iela 10, Daugavpils;

2. Daugavpils 14. pirmsskolas  izglītības iestāde, Vienības  iela 36A, Daugavpils;

3. Daugavpils 21. pirmsskolas  izglītības iestāde, Jātnieku iela 66, Daugavpils;

4.  Daugavpils 24. pirmsskolas  izglītības iestāde, Muzeja iela 9, Daugavpils;

5. Daugavpils 26. pirmsskolas  izglītības iestāde, Šaurā iela 20, Daugavpils;

6. Daugavpils 27. pirmsskolas  izglītības iestāde, Bauskas iela 104 A, Daugavpils;

7. Daugavpils 28. pirmsskolas  izglītības iestāde, Liepājas iela 9, Daugavpils;

8.  Daugavpils Centra vidusskola, Kandavas iela 17, Daugavpils;

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

- Darbu un materiālu apraksts

| Nr. p.k. | Materiālu un darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objektu apsekošana (Darba apjomus Uzņēmējs profesionāli precizē uz vietas) | objekts | 8 |
| 2. | Objekts: Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestāde . | objekts | 1 |
| 2.1. | Gaismekļu v/a demontāža | gab. | 54 |
| 2.2. | Gaismekļu 4x18W IP20 v/a montāža | gab. | 10 |
| 2.3. | Gaismekļu 2x36W IP20 v/a montāža | gab. | 2 |
| 2.4. | Gaismekļu 2x36W IP65 v/a montāža | gab. | 13 |
| 2.5. | Gaismekļu 1x100W IP44 ar spul. montāža | gab. | 29 |
| 2.6. | Lum. spuldžu 18W/830 T8 uzstādīšana | gab. | 40 |
| 2.7. | Lum. spuldžu 36W/830 T8 uzstādīšana | gab. | 30 |
| 2.8. | Kabelis NYM 3x1,5mm2 | m. | 16 |
| 2.9. | Kabeļu kanāls 16x16mm2 | m | 15 |
| 2.10. | Montažas izstrādājumi | k-ts | 1 |
| 3. | Objekts: Daugavpils 14. pirmsskolas izglītības iestāde . | objekts | 1 |
|  | Gaismekļu v/a demontāža | gab. | 21 |
| 3.1. | Gaismekļu 2x36W IP20 v/a montāža | gab. | 21 |
| 3.2. | Lum. spuldžu 36W/830 T8 uzstādīšana | gab. | 42 |
| 3.3. | Kabelis NYM 3x1,5mm2 | m. | 12 |
| 3.4. | Kabeļu kanāls 16x16mm2 | m | 8 |
| 3.5. | Montažas izstrādājumi | k-ts | 1 |
| 4. | Objekts: Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestāde . | objekts | 1 |
| 4.1. | Gaismekļu v/a demontāža | gab. | 27 |
| 4.2. | Gaismekļu 2x18W IP65 v/a montāža | gab. | 2 |
| 4.3. | Gaismekļu 4x18W IP20 v/a montāža | gab. | 14 |
| 4.4. | Gaismekļu 2x36W IP20 v/a montāža | gab. | 11 |
| 4.5. | Lum. spuldžu 18W/830 T8 uzstādīšana | gab. | 60 |
| 4.6.. | Lum. spuldžu 36W/830 T8 uzstādīšana | gab. | 22 |
| 4.7. | Montažas izstrādājumi | k-ts | 1 |
| 5. | Objekts: Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestāde . | objekts | 1 |
| 5.1. | Gaismekļu v/a demontāža | gab. | 167 |
| 5.2. | Gaismekļu 2x18W IP65 v/a montāža | gab. | 16 |
| 5.3. | Gaismekļu 4x18W IP20 v/a montāža | gab. | 107 |
| 5.4. | Gaismekļu 2x36W IP20 v/a montāža | gab. | 35 |
| 5.5. | Gaismekļu 1x100W IP44 ar spul. montāža | gab. | 9 |
| 5.6. | Lum. spuldžu 18W/830 T8 uzstādīšana | gab. | 460 |
| 5.7. | Lum. spuldžu 36W/830 T8 uzstādīšana | gab. | 70 |
| 5.8. | Kabelis NYM 3x1,5mm2 | m. | 50 |
| 5.9. | Kabeļu kanāls 16x16mm2 | m | 28 |
| 6. | Objekts: Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde . | objekts | 1 |
| 6.1. | Gaismekļu v/a demontāža | gab. | 86 |
| 6.2. | Gaismekļu 4x18W IP20 v/a montāža | gab. | 80 |
| 6.3. | Gaismekļu 2x36W IP65 v/a montāža | gab. | 6 |
| 6.4. | Kabelis NYM 3x1,5mm2 | m. | 40 |
| 6.5. | Kabeļu kanāls 16x16mm2 | m | 26 |
| 6.6. | Lum. spuldžu 18W/830 T8 uzstādīšana | gab. | 320 |
| 6.7. | Lum. spuldžu 36W/830 T8 uzstādīšana | gab. | 12 |
| 6.8. | Montažas izstrādājumi | k-ts | 1 |
| 7. | Objekts: Daugavpils 27. pirmsskolas izglītības iestāde . | objekts | 1 |
| 7.1. | Gaismekļu v/a demontāža | gab. | 44 |
| 7.2. | Gaismekļu 2x36W IP20 v/a montāža | gab. | 21 |
| 7.3. | Gaismekļu 2x36W IP65 v/a montāža | gab. | 8 |
| 7.4. | Gaismekļu 1x60W IP44 (avarijas)ar spul. montāža | gab. | 9 |
| 7.5. | Lum. spuldžu 36W/830 T8 uzstādīšana | gab. | 58 |
| 7.6. | Rozetes 1v z/a IP20 | gab. | 2 |
| 7.7. | Slēdzis 2v z/a IP20 | gab. | 2 |
| 7.8. | Slēdzis 1v z/a IP21 | gab. | 2 |
| 7.9. | Kabelis NYM 3x1,5mm2 | m. | 15 |
| 7.10. | Kabeļu kanāls 16x16mm2 | m | 12 |
| 7.11. | Montažas izstrādājumi | k-ts | 1 |
| 8. | Objekts: Daugavpils 28. pirmsskolas izglītības iestāde . | objekts | 1 |
| 8.1. | Gaismekļu v/a demontāža | gab. | 20 |
| 8.2. | Gaismekļu 4x18W v/a montāža | gab. | 4 |
| 8.3. | Gaismekļu 2x36W IP65 v/a montāža | gab. | 16 |
| 8.4. | Lum.spuldžu 18W/830 T8 uzstādīšana | gab. | 16 |
| 8.5. | Lum.spuldžu 36W/830 T8 uzstādīšana | gab. | 32 |
| 8.6. | Montažas izstrādājumi | k-ts | 1 |
| 9. | Objekts: Daugavpils Centra vidusskola . | objekts | 1 |
| 9.1. | Gaismekļu v/a demontāža | gab. | 52 |
| 9.2. | Gaismekļu 2x36W IP65 v/a Monsoon 236 montāža | gab. | 44 |
| 9.3. | Lum.spuldžu 36W/830 OSRAM uzstādīšana | gab. | 88 |
| 9.4. | Montažas izstrādājumi | k-ts | 3 |
| 9.5 | Kabeļu kanāls 15x15mm2 | m | 9 |
| 9.6 | Kabelis NYM 3x1,5mm2 | m. | 12 |
| 9.7. | Rozetes 220V montāža | gab. | 1 |
| 9.8. | Sledža montāža | gab. | 1 |

- Darbu organizācija, nodrošinājums un vispārējās prasības

2.Visus darbus veikt ievērojot LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, LEK 002 „Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija” un  2013.gada 8.oktobra  Ministru kabineta noteikumus Nr.1041  „Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības”.

  - Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs, ieskaitot atbildību par visiem tā apakšuzņēmējiem, par drošu un kvalitatīvu darbu veikšanu tam nodotajā darbu zonā saskaņā ar līgumu, Latvijas normatīvajiem aktiem, darba aizsardzības, sanitārijas, ugunsdrošības, dabas aizsardzības noteikumiem un instrukcijām.

  - Uzņēmējs nodrošina darba izpildei nepieciešamo darba instrumentu, visu iekārtu pietiekamu daudzumu un ir pilnībā atbildīgs par šo ierīču labu tehnisko stāvokli.

  - Pieslēgumam nepieciešamo remontsadali un kabeļus nodrošina Uzņēmējs. Par remontsadali, patērētāju pievienošanu, atejošiem kabeļiem un patērētāju tehnisko stāvokli atbild Uzņēmējs. Pasūtītājs patur tiesības atslēgt šo remontsadali no sprieguma, ja atejošo līniju un patērētāju tehniskais stāvoklis neatbilst noteikumiem.

  - Remontam nepieciešamās rezerves daļas, materiālus, izejvielas un iekārtas piegādā Uzņēmējs, ja citur  specifikācijā nav noteikts savādāk.

  - Uzņēmējam jānovērš bojājumi būvju konstrukcijām (bojāts krāsojums, apmetums u.t.t.), kas tiek konstatēti pēc esošas iekārtas demontāžas un bojājumi, kas radušies iekārtas atjaunošanas remonta laikā. Konstrukciju bojājumi jānovērš atbilstoši apkārt esošo konstrukciju izskatam (apdares veids, krāsa utt).

  - Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbu izpildi, ja konstatēti rupji drošības vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi, kas apdraud strādājošo veselību, darbā esošās iekārtas drošību, vai var radīt materiālus zaudējumus..

  - Visiem pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un tehnoloģijām jāatbilst ISO, IEC vai līdzvērtīgiem standartiem.

  - Ja būvdarbu veikšanas laikā Uzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti būvdarbi, radušies bojājumi, Uzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

  - Uzņēmējs būvdarbus veic saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu laika grafiku.

2.10.Uzņēmējs veic būvgružu un iekārtu utilizāciju.

- Tehniskā dokumentācija

Uzņēmēja iesniedzamajai dokumentācijai jābūt 2 eksemplāros, valsts valodā. Dokumentācijai jābūt noformētai saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Dokumentācija jāsakārto lietās (mapēs) ar satura rādītāju. Lapām lietā jābūt numurētām lapas labajā augšējā stūrī.

Dokumentācijai jāietver:

  - Elektriskā shēma ar visām izmaiņām un korekcijām, kas radušās iekārtas uzstādīšanas un pārbaužu laikā .

  - Iekārtu tehniskās pases.

  - Pielietoto materiālu un iekārtu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām, rūpnīcas pārbaužu protokoli un kvalitāti apliecinošie dokumenti.

  - Darbu izpildes akti, segto darbu akti, mērījumu un pārbaužu protokoli.

  - Akts par apgaismojuma mērījumiem ( Mākslīgajam apgaismojumam jāatbilst 17.09.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.890 prasībām).

  - Nodošanas un pieņemšanas akts.

- Pārbaudes

  - Visas Uzņēmējam uzticētās iekārtas pārbaudes veic sertificēts Uzņēmēja personāls ar sertificētiem un verificētiem mērinstrumentiem, saskaņā ar LEK002 1.5.5. un 1.5.6. punktiem.

  - Uzņēmējs nepieciešamības gadījumā veic sagatavošanās darbus pārbaužu veikšanai.

  - Bez augstāk minētā pēc montāžas darbu pabeigšanas uzņēmējs veic sekojošas pārbaudes:

- Visu elementu funkcionālās pārbaudes;

- Elektriskās pārbaudes (mērījumi) saskaņā ar LEK 002;

- Zemēšanas elementu mērījumi saskaņā ar LEK 002;

- Iekārtas 10 stundu kopējo pārbaudi normālā darba režīmā.

- Garantijas

Garantijas laiks izmantotajām iekārtām un materiāliem ir 36 mēneši pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas, kuru laikā Uzņēmējam jānovērš visi slēptie defekti.

Pielikumā: Būves plāna shēmas kopijas

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes enerģētiķis			  	          R. Vaišļa