PROJETĒŠANAS UZDEVUMS - TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ieceres mērķis – Nodrošināt skolas ēkas atbilstību būves būtiskajai prasībai – mehāniskā stiprība un stabilitāte.

Pirms šī būvprojekta (turpmāk – Projekts) izstrādāšanas jāsagatavo būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamie dokumenti būvatļaujas saņemšanai. Projektu izstrādāt ņemot vērā būvkomersanta SIA „CMB” Skolas ēkas 18. Novembra ielā 47 tehniskās apsekošanas atzinumu (TIS pielikumā), pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana", LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana",  LBN 205-15 "Mūra būvkonstrukciju projektēšana", LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana un citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Projekts jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

Izpildītājs veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju,  citām institūcijām pēc nepieciešamības. Saņemot negatīvu ekspertīzes atzinumu, pasūtītājs nodod būvprojektu būvprojekta izstrādātājam neatbilstību novēršanai. Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņot ar Pasūtītāju izvēlētos materiālus un tehniskos risinājumus.

Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības, provizoriskās būvuzraudzības izmaksas. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

| 1. | BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS | Daugavpils 9. vidusskolas ēkas daļas tehniskā apsekošana, starpstāvu pārseguma fragmenta demontāža, jaunas konstrukcijas izbūve |
| --- | --- | --- |
| 2. | BŪVPROJEKTS PA BŪVES KĀRTĀM | NĒ |
| 3. | OBJEKTA ADRESE | 18. Novembra iela 47, Daugavpils, būves kadastra apzīmējums 0500 001 0809 001 |
| 4. | BŪVES VEIDS | JAUNBŪVE | ATJAUNOŠANA | PĀRBŪVE | RESTAURĀCIJA | NOJAUKŠANA | CITI |
|  |  |  | Jā |  |  |  |  |
| 5. | BŪVES GRUPA | III grupas ēka |
| 6. | OBJEKTA FUNKCIJA UN PARAMETRI | Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas (kods 1263) Parametri: Apbūves laukums: 884,2 m2 Ēkas platība: 1625,6 m2 Ēkas būvtilpums: 8012 m3 Stāvu skaits: 2 virszemes, 1 pazemes Ekspluatācijas uzsākšanas gads- 1951 |
| 7. | PASŪTĪTĀJS | Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde |
| 8. | PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS | Vitālijs Kalniņš, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris, tālr.: 65440576, dipceltnieks@inbox.lv |
| 9. | BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA | Būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekta izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar pasūtītāja pārstāvjiem, Daugavpils 9. vidusskolas administrāciju |
| 10. | TIPVEIDA RISINĀJUMA PIELIETOJUMS | Pieļaujams |
| 11. | INDIVIDUĀLĀ RISINĀJUMA IZSTRĀDĀŠANA | JĀ |
| 12. | PRASĪBAS IZSTRĀDĀT: |
|  |  | Jāizstrādā tehniskie risinājumi monolītā dzelzsbetona pārseguma- grīdas konstrukcijas starp ēkas pagrabstāva telpām Nr.49, 53 un 1. stāva telpām Nr.22, 23, 24 demontāžai, jaunas konstrukcijas izbūvei. Vienlaicīgi jāparedz starpsienu starp telpām Nr.22, 23, 24 nojaukšanu- atjaunošanu, durvju bloku nomaiņu, uzstādot durvis ar vērtņu brīvo platumu 0,9 m. Būvprojekta sastāvā jāiekļauj ūdensapgādes, kanalizācijas inženiertīklu un santehnisko ierīču nomaiņu, jaunu santehnisko kabīņu uzstādīšanu ap klozetpodiem. |
| 12.1. | IZPĒTES DARBI | Nepieciešamības gadījumā, ja nepieciešama ēkas, tās daļu, patiesā tehniska stāvokļa - bojājumu apjomu apzināšana, precizēšana, papildus informācijas ieguvei detalizētai ēkas pastiprināšanas būvprojekta izstrādei, kas savukārt nodrošinās kvalitatīvu būvdarbu izpildi, lai gala rezultātā tiktu nodrošināta ilgtspējīga ēkas lietošana. Nepieciešamās izpētes darbu izmaksas jāiekļauj būvprojekta izstrādes kopējo izmaksu sastāvā. |
| 13. | BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI: |
| 13.1. | BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMS | Sagatavo pasūtītājs kopā ar būvprojekta izstrādātāju |
| 13.2. | BŪVATĻAUJA | Sagatavo pasūtītājs |
| 13.3. | ZEMES GABALA DOKUMENTI | Sagatavo pasūtītājs |
| 13.4. | ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS | - |
| 13.5. | SITUĀCIJAS PLĀNS | Sagatavo projektētājs |
| 13.6. | BŪVES INVENTARIZĀCIJAS MATERIĀLI | Sagatavo pasūtītājs |
| 13.7. | BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI | Tehniskās apsekošanas atzinumu iesniedz pasūtītājs, papildus apsekošanu veic projektētājs |
| 13.8. | ĒKAS ENERGOAUDITA PĀRSKATS | - |
| 13.9. | SANITĀRI HIGIĒNISKAIS UZDEVUMS | - |
| 13.10 | BŪVPROJEKTA EKSPERTĪZE | JĀ (veic pasūtītājs) |
| 14. | PIEVIENOTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI (tehnisko noteikumu derīguma termiņa pagarināšanu, nepieciešmības gadījumā, veic projektētājs) |
| 14.1. | ŪDENSAPGĀDEI | - |
| 14.2. | KANALIZĀCIJAI | - |
| 14.3. | SILTUMAPGĀDEI | - |
| 14.4. | ELEKTROAPGĀDEI | - |
| 14.5. | VĀJSTRĀVAS TĪKLI: |  |
| 14.5.1. | SIA “LATTELECOM” | - |
| 14.5.2. | SIA “DAUTKOM” | - |
| 14.5.3. | SIA „AIRCOM” | - |
| 14.6. | DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE „KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE” | - |
| 14.7 | CITI | Pieprasa projektētājs, ja prasību par citu tehnisko noteikumu nepieciešamību izvirza Pilsētplānošanas un būvniecības departaments, izsniedzot būvatļauju |
| 15. | BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVĀ UN BŪVPROJEKTA SASKAŅOŠANA | Ar pasūtītāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu u.c. iesaistītajām institūcijām veic projektētājs |
| 16. | BŪVPROJEKTA EKSEMPLĀRU SKAITS | BŪVPROJEKTS MINIMĀLĀ SASTĀVĀ- 3 OĢINĀLI, + 1 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF), BŪVPROJEKTS- 6 ORIĢINĀLI + 2 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG) |

17. BŪVPROJEKTA MINIMĀLĀ SASTĀVA sastāvdaļas:

1. Būves tehniskās apsekošanas atzinums, noformēts atbilstoši būvnormatīva LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” pielikumam 2. Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri; 3. Ēkas stāvu plāni ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju; 4. Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; 7. Saskaņojumi ar: 7.1. pasūtītāju; 7.2. ēkas lietotāju; 8. Citi dokumenti vai atļaujas, ja to nosaka normatīvie akti

18. BŪVPROJEKTAM IR ŠĀDAS sastāvdaļas:

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 1.2. Tehniskās apsekošanas atzinums atbilstoši LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana” prasībām (SIA “CMB” tehniskās apsekošanas atzinums pielikumā); 1.3. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, ugunsdrošības pasākumu risinājumiem; 1.4. Tehniskie vai īpašie noteikumi (nepieciešamības gadījumā); 1.5. Atļaujas un saskaņojumi; 1.6. Vispārīgo rādītāju lapa;

2. arhitektūras daļa:

2.1. vispārīgie rādītāji; 2.2. raksturīgie griezumi ar grīdu un galveno būvelementu augstuma atzīmēm;

3. inženierrisinājumu daļa:

3.1. būvkonstrukcijas konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju; 3.2. būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis; 3.3. grafiskā daļa, kas ietver sekojošo konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus; 3.4. vides aizsardzības pasākumi; 3.6. būvizstrādājumu specifikācijas.

4. darbu organizēšanas projekts.

Darbi plānojami iestādes darbības laikā, tas jāapraksta, norādot darbu organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, trokšņa līmeni un citus parametrus, kas ir būtiski procesa nodrošināšanai

5. REKOMENDĀCIJAS UN NORĀDĪJUMI BŪVES UZTURĒŠANAI

5. PIELIKUMI:

5.1. Būvprojekta ekspertīzes atzinums (t.sk. ekonomikas daļai) – sagatavo pasūtītājs

6. EKONOMISKĀ DAĻA 6.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 6.2. būvdarbu apjoms; 6.3. izmaksu aprēķins (tāme)

Būvvaldes būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta eksemplārus sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām

Būvprojekta minimālā sastāvā, būvprojekta noformēšana jāveic, ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 09. jūnija noteikumus Nr. 281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana””

19. IZSTRĀDES TERMIŅI:

Būvprojekta izstrādes termiņš, iesniegšanai ekspertīzes veikšanai - 40 kalendārās dienas kopš līguma parakstīšanas brīža. Neatbilstību novēršana (nepieciešmības gadījumā) - 10 kalendārās dienas kopš ekspertīzes atzinuma saņemšanas.

# Sagatavoja: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris

V. Kalniņš

654 40576; 29443346

Saskaņots: