Pielikums Nr.1

iepirkuma nolikumam

ar identifikācijas Nr. DPIP 2017/7N

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumam „Būvprojekta ekspertīzes veikšana”

(identifikācijas Nr. DPIP 2017/7N)

Būvprojekta „Daugavpils 9. vidusskolas ēkas daļas tehniskā apsekošana, starpstāvu pārseguma fragmenta demontāža, atjaunošana 18. novembra ielā 47, Daugavpilī” ekspertīzes veikšanai

Ekspertīzes uzdevums

1. Izvērtēt pilna būvprojekta atbilstību LBN, EN (Eurocodes), LVS un citiem saistošiem normatīvajiem aktiem.Veikt būvprojekta ekspertīzi, lai izvērtētu projekta risinājumu atbilstību ēkas mehāniskajai stiprībai un stabilitātei noteiktajām prasībām, kā arī ugunsdrošības, lietošanas drošības prasībām:

- Arhitektūrasdaļa;

- Būvkonstrukciju sadaļa;

- Ekonomiskā daļa;

- Ugunsdrošības pasākumu pārskats;

- Darbu organizēšanas projekts.

2. Izvērtēt pilna būvprojekta risinājumu atbilstību Būvatļaujas nosacījumiemun projektēšanas uzdevuma prasībām.

3. Pārbaudīt būvprojekta grafiskos rasējumos attēloto risinājumu atbilstību būvprojekta  Ekonomiskā daļā uzrādītajiem darbu apjomiem.

4. Izvērtēt projektēto nozīmīgo būvkonstrukciju noturību, pārbaudīt slodžu un konstrukciju aprēķinus.

5. Iesniegt Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes atzinumu 3 (trīs) drukātos eksemplāros un 1(vienu) digitālā datu nesējā.

6. Atsevišķo būvprojekta daļu vai sadaļu ekspertīzes atzinumi tiek pievienoti būvprojekta ekspertīzes atzinumam kā neatņemama atzinuma sastāvdaļa.

7.Gadījumā, ja būvprojekts tiks atzīts par neatbilstošu normatīvo aktu prasībām,pēc neatbilstību novēršanas pasūtītājs iesniegs būvprojektu atkārtotai ekspertīzei, kurā tiks izvērtēta precizētā daļa, esošas līgumcenas ietvaros.

Ekspertīzes veikšanas termiņš

Ekspertīzes atzinums ir jāiesniedz Pasūtītājam 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā no būvprojekta saņemšanas dienas.