3.pielikums

Mehāniskās ventilācijas sistēmu tehniskā apkope

| N.p.k. | Darba nosaukums. | Biežums | Darba veicējs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ventilācijas sistēmas pārstatīšana no ziemas režīmā, lai vasaras un otrādi saskaņa ar ekspluatācijas instrukciju. Pieplūdes un nosūces agregāta,pieplūdes agregāta, t.s.ventilatora tīrīšana. | Katru pusgadu | Izpildītājs |
| 2. | Elektrisko savienojumu pārbaude. | Katru pusgadu | Izpildītājs |
| 3. | Filtru pārbaude, ja nepieciešamsnomaiņa. | Katrukvartālu | Izpildītājs |
| 4. | Pieplūdes un nosūces agregāta, pieplūdes agregāta automātikas darbības pārbaude saskaņa ar ekspluatācijas instrukciju. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 5. | Gaisa uzsildītāja pārbaude saskaņa ar ekspluatācijas instrukciju. | Katru gadu | Izpildītājs |
| 6. | Pieplūdes un nosūces agregāta, pieplūdes agregāta ventilatora vibrācijas pārbaude. | Katru pusgadu | Izpildītājs |
| 7. | Ventilatora un elektrodzinēja drošuma savienojumu pārbaude. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 8. | Pieplūdesun nosūces agregāta, pieplūdes agregāta elektrodzinēja korpusa temperatūras pārbaude. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 9. | Gaisa ieņemšanas redeles tīrīšana. | Katru pusgadu | Izpildītājs |
| 10. | Nosūcejvientilatoru darbības pārbaude. | Katru mēnesi | Izpildītājs |
| 11. | Virtuves nosūcejvientilatoru tīrīšana. | Katru pusgadu | Izpildītājs |
| 12. | Nosūcejvientilatoru vibrācijas pārbaude. | Katru pusgadu | Izpildītājs |
| 13. | Atklātos defektus novēršana. | Pēc nepieciešamības | Izpildītājs |