Skaidrojošs apraksts.

1. Vispārējā daļa

„Daugavpils 9. vidusskolas ēkas daļas tehniskā apsekošana, starpstāvu pārseguma fragmenta demontāža, atjaunošana” būvprojekts minimālā sastāvā izstrādāts, pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevumu, projektēšanas līgumu un īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem.  Projekts izstrādāts, vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 ”Vispārīgie būvnoteikumi”, LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana", LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana", LBN 205-15 "Mūra būvkonstrukciju projektēšana",  kā arī ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus.

2. Vispārējs ēkas raksturojums

9. vidusskolas ēka izvietota 18. Novembra ielā 47. Ēkai piederošā zemes gabala dienvidu puses robeža paralēla 18. Novembra ielai.

Platība izmantota atbilstoši pilsētas teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem, kā Daugavpils  pilsētas sabiedrisko objektu apbūve.

9. vidusskolas ēka sastāv no trīs atsevišķiem korpusiem, kuri savienoti ar centrālo vestibila ēku. Skolas vēsturiskais korpuss atrodas zemes gabala dienvidu daļā un tas izbūvēts kā U veida formas ēka. Zemes gabala ziemeļrietumu daļā atrodas divi taisnstūrveida formas korpusi, kuri uzbūvēti vēlāk. Kopumā skolas ēka aizņem ~1/5 daļu no zemes gabala. Piekļuve skolas  ēkas teritorijai tiek organizēta gan no 18. Novembra ielas puses, gan no Alejas ielas puses, kur izveidoti iebraucamie un gājēju ceļi.

Tehniski ekonomiskie rādītāji

Būves klasifikācijas kods (CC)-1263  „Skolas, universitātes un zinātniskās ēkas”.

Apbūves laukums: 884,2 m2

Ēkas platība: 1625,6 m2

Ēkas būvtilpums: 8012 m3

Stāvu skaits: 2 virszemes, 1 pazemes

Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1951

Rekonstruējamais ēkas kopējais laukums – 23.6 m2 , tai skaitā:

1. stāvs – 13.5 m 2;

pagraba stāvs – 10.1 m 2;

Ugunsdrošības  pakāpe – U1.

Arhitektūras risinājumi.

Paredzamie darbi:

- Demontēt esošo ķieģeļu starprsienu  starp telpām Nr.22, 23, 24.

- Nepieciešams izbūvēt starpsienas starp telpām no riģipša.

- Izstrādāt tehniskos risinājumus monolītā dzelzsbetona pārseguma - grīdas konstrukcijas starp ēkas pagrabstāva telpām Nr.49 un 1. stāva telpām Nr.22, 23, 24 demontāžai, atjaunošanai.

- Nomainīt iekšējos durvju blokus  pret jauniem starp telpām Nr.22, 24, 25.

Starp telpām Nr.22, 2, uzstādot  durvis ar vērtņu  brīvo  platumu 0,9 m.

- Nomainīt grīdu segumu: 1. stāva telpām Nr.22, 24 – akmens masas flīzes;

- Veikt telpu kosmētisko remontu:

Sienas:

1. stāva telpām Nr.22, 24  paredzēt sienas ar flīzēm uz atz. 1.5m no grīdas līmeņa. Augstāk par atz. 1.50 m – krāsotas sienas (mitrumizturīga lateksa krāsa).

Griesti:

1. stāva telpām Nr.22, 24  paredzēt pakārto griestu konstrukciju ar  plastikāta dēlīšu apšuvumu.

Būvkonstrukcijas

Par atzīmi 0.000 pieņemta   pirmā stāva tīras grīdas līmenis.

Ēkas principiālā shēma - ar nesošām garensienām un šķērssienām. Ārējās un iekšējās nesošās sienas no silikātķieģeļu mūra.

Projekts izstrādāts sekojošām prasībām:

Mainīgā slodze:

Mainīgā raksturīgā (lietderīgā) slodze: qk=2.0 kN/m2 (LVS EN 1991-1-1. Iedarbes uz konstrukcijām. 1 – 1. daļas. Ēku lietderīgās slodzes. 6.1. un 6.2. tab.)

Slodžu parciālais faktors (drošuma koeficients) γ Q – 1.5 (LVS EN 1990)

Pastāvīgā slodze uz pārseguma un dzelzsbetona plātnes pašsvars- slodžu  parciālais faktors (drošuma koeficients)-1.35

Projektējamie pārsegumi starp ēkas pagrabstāva telpām Nr.49 un 1. stāva telpām Nr.22  – monolīta dzelzsbetona uz metāliskām sijām.

Sastādīja                                 L. Krukovska