Iepirkuma priekšmets:	“ Ēdnīcas mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Daugavpils 3.vidusskolā, Raiņa ielā 30.”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Vispārīgās prasības

- Piegādātājam jāizgatavo un jāpiegādā mēbeles, ņemot vērā Latvijas standartā “Mēbeles. Krēsli un galdi mācību iestādēm” noteiktās prasības.

- Piegādātājam jāgarantē mēbeļu kvalitāte - ne mazāk kā 60 mēnešus. Piedāvātajā garantijas laikā izpildītājam jānovērš mēbeļu jebkura veida ražošanas un montāžas defekti par saviem līdzekļiem piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Garantijas laikā konstatēto defektu novēršana, mēbeļu transportēšana no/uz pasūtītāja telpām piegādātājam jāveic par saviem līdzekļiem.

- Koksnes, plastmasas un metāla detaļu virsmu pārklājumi nedrīkst saturēt:

- bīstamās vielas, kuras atbilstoši Direktīvai 1999/45/EC ir kancerogēnas, reproduktīvās sistēmas bojātājas, mutagēnas, toksiskas, alerģiskas ieelpojot vai bīstamas videi;

- halogēnorganiskos liesmu novērsējus, ftalātus, aziridīnamīdus, poli-aziridīnamīdus vai svinu, kadmiju, hromu, dzīvsudrabu un to savienojumus;

- gaistošos organiskos savienojumus, ja to īpatsvars pārsniedz 5% pārklājuma masas.

- Stiprinājuma  furnitūrai jābūt vizuāli nepamanāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS EN 527-2.

- Atvilktņu vadotnes: ar pilnu atvilktnes atvērumu. Atvilktņu mehāniskā izturība un ilgizturība atbilstoši standarta LVS EN 14074 prasībām. Atvilktnēm jābūt ar maksimāli slēgtām sānu un aizmugures malām.

- Mēbeles jāizgatavo no kvalitatīva  un veselībai nekaitīga materiāla. Virsmas viegli tīrāmas.

- Mēbeļu cenā jāiekļauj izmēru un konstrukcijas precizēšana, krāsu saskaņošana, izgatavošana, piegāde un montāža.

- Piegādātājam jāprecizē uz vietas mēbeļu konstrukcija, izmēri, jāsaskaņo krāsa.

- Attēliem un skicēm ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir tehniskais apraksts.

| N. p. k. | Preces nosaukums | Preces apraksts | Skaits | Attēls | EUR bez PVN par vienu vienību | EUR bez PVN par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Saliekams galds ES-11 vai analogs | Augstums 735mm Platums 600mm Garums 2000mm Metāla karakass ar saliekamām kājām, hromēts vai krāsots. Galda virsma 25mm lamināts, 2mm ABS maliņa, ar noapaļotiem stūriem | 31 |  |  |  |
| 2. | Krēsls pusdienu ES-TLP vai analogs | Augstums 430mm Platums 560mm Dziļums 460mm Krāsa statīvs hromēta Sēdvietas virsma: lamināta / koka | 330 |  |  |  |
| 3. | Galds papildus | Platums 300+150+300mm Garums 300+150+690mm Galda forma pakavveida Galda daļa Nr. 2 izņemama Savienojums starp galda daļām Nr. 1 un Nr. 2 un kolonnu noblīvēta ar dekoratīvu T veida blīvi Galda virsma 25mm lamināts (Sandra 5526 SK vai analogs), 2mm ABS maliņa, noapaļota Galda garums starp kolonnu un sienu (900mm) var būt mainīgs uz vairākiem centimetriem (jāņem vērā, jāprecizē uz vietas) PozīcijaNr. 3 ir kolonna Galda virsma stiprinās pie kolonnas un akmens virsmas ar kronšteiniem Piezīme: pretendentiem, pirms iesniegt piedāvājumus, precizēt galdu izvietojumus uz vietas | 5 |  |  |  |
|  |  | Platums 600mm Galda forma apaļa, saliekama no divām daļām Savienojums starp galda daļām un kolonnu noblīvēta ar dekoratīvu T veida blīvi Galda virsma 25mm lamināts (Sandra 5526 SK vai analogs), 2mm ABS maliņa, Piezīme: pretendentiem, pirms iesniegt piedāvājumus, precizēt galdu atbalstu un stiprinājumu uz vietas | 2 |  |  |  |
| 4. | MDF galds ednīcai | Augstums 900mm Platums 600mm Garums 1500mm Galda virsma no mākslīgā granīta – akmens masas. Galdam regulējams kāju augstums. 2 atvilktnes ar vadotnēm Plaukts Piezīme: pretendentiem, pirms iesniegt piedāvājumus, precizēt galdu izvietojumus uz vietas | 1 |  |  |  |

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs:                                                                                  V.Losevs