TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Malkas piegāde Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādei Dobeles ielā 46, Daugavpilī

un BJC „Jaunība” tehniskās jaunrades centram  A.Pumpura ielā 17, Daugavpilī:

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Malka | Plānotais iegādes daudzums gadā | 20 m3 (10 m3 +10 m3) |
|  | sausa | mitrums līdz 20 % |
|  | garums | 30-35 cm |
|  | diametrs | 7-10 cm |
|  | Malkas tips | Jaukta, izņemot apsi |
|  | Minerālvielas, metāls, plastmasa | Nav pieļaujams |
|  | Līkumainība, zarainums % | Neierobežots |
|  | Piegādes apjoms vienā reizē | Pēc pasūtījuma |
|  | Piegādes biežums | 3 reizes mēnesī |
|  | Piegādes adrese | Dobeles iela 46, Daugavpils |
|  |  | A.Pumpura iela 17, Daugavpils |

Kokskaidu brikešu piegāde  Daugavpils pilsētas 8.pirmsskolas izglītības iestādei Dobeles ielā 46, Daugavpilī

un BJC „Jaunība” tehniskās jaunrades centram  A.Pumpura ielā 17, Daugavpilī

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Kokskaidu briketes | Plānotais iegādes daudzums gadā | 106 (56 tonnas + 50 tonnas) |
|  | Mitrums | no 0% līdz 5 % |
|  | Siltumspēja | no 18 – 21 MJ/kg |
|  | Pelnu saturs | līdz 0,3% |
|  | Piegādes apjoms vienā reizē | Pēc pasūtījuma |
|  | Piegādes biežums | 3 reizes mēnesī |
|  | Piegādes adrese | Dobeles iela 46, Daugavpils A.Pumpura ielā 17, Daugavpils |

Ogļu piegāde BJC „Jaunība” tehniskās jaunrades centram  A.Pumpura ielā 17, Daugavpilī

| Preces nosaukums | Kvalitātes nosacījumi | Minimālās kvalitātes prasības |
| --- | --- | --- |
| Ogles beramās | Plānotais minimālais iegādes daudzums | 8 tonnas |
|  | Frakcija | 300 mm |
|  | Siltumspēja | no 25 līdz 30 MJ/kg |
|  | Pelnu saturs | Līdz 30 % |
|  | Piegādes apjoms vienā reizē | Pēc pasūtījuma |
|  | Piegādes biežums | 3 reizes mēnesī |
|  | Piegādes adrese | A.Pumpura iela 17, Daugavpils |

Enerģētiķis										R.Vaišļa