TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Elektrisko virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādēm”

- Visām iekārtām un precēm CE marķējums

- Cenā jāiekļauj piegādes un uzstādīšanas izmaksas

- Iekārtu instrukcija latviešu valodā

- Attēliem ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir apraksts

| N. p. k. | Preces nosaukums | Preces apraksts | Skaits | Attēls | Iestāde/adrese | EUR* par vienu vienību | EUR* par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektriskā plīts ЭП-6ЖШ-01 vai analoga | Elektriskā plīts ar cepeškrāsni. Priekšpuse un cepeškrāsns no nerūsējošā tērauda. Čuguna sildvirsmas. 2 nerūsējošā tērauda paplātes (530x475x30) un reste. Augstumā regulējamas kājas no nerūsējošā tērauda. Izmēri: 1475x897x860 mm Elektriskā jauda: 22.6 kW Sildvirsmu skaits: 6 gab. Vienas sildvirsmas izmēri: 295x417 mm Vienas sildvirsmas jauda: 4,8 kW Kopēja sildvirsmas platība: 0,72 m2. Maks. sildvirsmas temperatūra: 480°C Sildvirsmas sasilšanas laiks ne vairāk 30 min. Cepeškrāsns jauda: 4.8 kW Cepeškrāsns temperatūras diapazons: 20-270°C. Cepeškrāsns sasilšanas laiks līdz 240°C ne vairāk 30 min. CE sertifikāts | 1 |  | 20. pirmsskolas izglītības iestāde, Inženieru iela 16 |  |  |
|  | Ledusskapis bez saldētavas | Izmēri 185x59,5x66,8cm Tilpums 395 litri Energoefektivitātes klase A+ Krāsa balta Atkausēšana -automātiska Plauktu tips-rūdīts stikls Trokšņa līmenis 39Db Elektroenerģijas patēriņš-392kwh/gadā | 1 |  | 27. pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104a |  |  |
|  | Virtuves galds ar bīdāmām durvīm | Izgatavots no nerūsējoša tērauda AISI304 Garums 1,20m Platums 0,60m Augstums 0,90m Regulējamas kājas-4gab,izgatavotas no nerūsējoša tērauda caurulēm 2 bīdāmas durvis Ar bortu aizmugurē 50mm Iekšpusē 2 plaukti | 2 |  | 27. pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104a |  |  |
|  | Virtuves galds ar plauktu un atvilktnēm | Izgatavots no nerūsējoša tērauda AISI304 Garums 1,00m Platums 0,60m Augstums 0,90m Regulējamas kājas-4gab,izgatavotas no nerūsējoša tērauda caurulēm Ar bortu aizmugurē 50mm Viena galda apakšas puse brīva,otra sastāv no 4 atvilknēm | 1 |  | 27. pirmsskolas izglītības iestāde, Bauskas iela 104a |  |  |
|  | Elektriskā plīts ЭП-4ЖШ-01 vai analoga | Priekšpuse un cepeškrāsns no nerūsējoša tērauda, pulverkrāsā krāsots metāla korpuss Sildvirsmas izmēri,mm: 295 /417 Sildvirsmu skaits - 4 Spriegums ,V - 380 (trīs fazes) 2 cepešpannas + 1 reste no N/T ,mm: 530/470/30 Cepšanas platība, kv.m: 0,5 Kameras iekšējie izmēri,mm: 538/535/290 Jauda,kW : 16,8 Jauda (1 sildvirsma),kW – 3 Jauda (cepeškrāsns) kW – 4,8 Maks. t. (krāsns ) : 270 oC Maks. t. (sildvirsma ) : 460 oC Gabarītizmēri ,mm -1050 /897 /860 Svars,kg: 155 CE sertifikāts | 1 |  | 6. vidusskola, Komunālā iela 2 |  |  |

Bottom of Form

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs:                                                                                                                V.Losevs