Pielikums Nr.2

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS

Metāla režģu izgatavošana un uzstādīšana bērnu pastaigu lapenē

Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādē

Objekta nosaukums: Metāla režģu izgatavošana un uzstādīšana bērnu pastaigu lapenē

Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādē

Būves nosaukums: Daugavpils 32.pirmsskolas izglītības iestāde

Būves kadastra Nr.: 0500 009 0713 013

Objekta adrese: Malu ielā 7, Daugavpils

Pasūtījuma Nr.___D32.PII2021/1______

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  pielikuma daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lapeņu metāla režģu izgatavošana un uzstādīšana: |  |  |  |
| 1 | Metāla režģis 1. Perimetrs – kvadrātcaurule 40x40x2mm, vertikālie sānu elementi 0,57 un 0,77m, attālums 2,25m. Pildījums – metāla siets 50x50, 4mm | gb. | 2.00 |  |
| 2 | Metāla režģis 2. Perimetrs – kvadrātcaurule 40x40x2mm, vertikālie sānu elementi 2,47 un 2,62m, attālums 2,32m. 2 vertikālās ribas, 2 horizontālās ribas (kvadrātcaurule 30x30x2mm). Pildījums – metāla siets 50x50, 4mm | gb. | 1.00 |  |
| 3 | Metāla režģis 3. Perimetrs – kvadrātcaurule 40x40x2mm, vertikālie sānu elementi 2,47 un 2,62m, attālums 2,32m. 2 vertikālās ribas, 2 horizontālās ribas (kvadrātcaurule 30x30x2mm). Iebūvētās durvis (0,8x2,0m). Pildījums – metāla siets 50x50, 4mm | gb. | 1.00 |  |
| 4 | Metāla režģis 4. Perimetrs – kvadrātcaurule 40x40x2mm, augstums 2,62m, platums 2,51m. 1 vertikālā riba, 1 horizontālā riba (h=1m) – kvadrātcaurule 30x30x2mm. Pildījums – metāla siets 50x50, 4mm | gb. | 1.00 |  |
| 5 | Metāla režģis 5. Perimetrs – kvadrātcaurule 40x40x2mm, augstums 2,62m, platums 2,40m. 1 vertikālā riba, 1 horizontālā riba (h=1m) – kvadrātcaurule 30x30x2mm. Pildījums – metāla siets 50x50, 4mm | gb. | 1.00 |  |
| 6 | Durvju slēdzene | kpl. | 1.00 |  |
| 7 | Metāla stiprinājumi, enģes, palīgmateriāli | kpl. | 1.00 |  |
| 8 | Konstrukciju attīrīšana, attaukošana, gruntēšana, krāsošana ar noturīgu pret atmosfēras iedarbību krāsas sastāvu | kpl. | 1.00 |  |
|  | Kopā bez PVN |  |  |  |

Piezīmes:

- Darba apjomus, konkrētus izmērus Pretendents profesionāli precizē uz vietas.

- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Būvdarbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)