DARBU APJOMU SARAKSTS

Āra solu remonts Daugavpils Saskaņas pamatskolas teritorijā Parādes ielā 7

Objekta nosaukums: Āra solu remonts Daugavpils Saskaņas pamatskolas teritorijā

Būves nosaukums: Daugavpils Saskaņas pamatskola

Objekta adrese: Parādes ielā 7, Daugavpils

Pasūtījuma Nr.____________________

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz ____ daļas rasējumiem

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veco solu dēļu demontāža un utilizācija | kpl. | 9.00 |
| 2. | Solu metāla konstrukciju attīrīšana, gruntēšana, krāsošana ar atmosfēras noturīgo, nodilumizturīgo krāsu | kpl. | 9.00 |
| 3. | Koka dēļu nomaiņa pielietojot A klases, G4-0 šķiras (atbilstoši standartam EN1611-1:1999) ēvelētus dēļus, ar noapaļotām šķautnēm. Dēļu komplekts vienam solam – 9gb. Izmēri 80x35x1800mm, izmēru pielaide ±0.5mm. Relatīvais mitrums ≤18%. Dēļu gruntēšana un krāsošana ar noturīgo pret laika apstākļu iedarbību krāsu. Krāsošanu veikt pirms dēļu uzstādīšanas, nokrišņiem/ putekļiem norobežotā telpā. | kpl. | 9.00 |
| 4. | Palīgmateriāli (skrūves, uzgriežņi, paplāksnes, u.c.) | kpl. | 9.00 |

Piezīmes:

- Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas.

- Uzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

- Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

- Pirms dēļu apstrādes, tos uzrādīt pasūtītājam, mitruma un EN1611-1:1999 atbilstības pārbaudei.

- Krāsojuma garantijas termiņš – 3 kalendārie gadi.

Sastādīja: 	____________________________________________________________________

(paraksts un tā atšifrējums, datums)